### 清洗耐腐蚀除菌级滤芯的小技巧

滤芯的种类比较多，按用途分家用水滤芯、汽车滤芯、工业滤芯，家用水滤芯一般主要去除水的的杂质，比如PP滤芯也叫做PP熔喷滤芯，熔喷过滤芯由聚丙烯超细纤维热熔缠结制成，纤维在空间随机形成三维微孔结构，维孔孔径沿滤液流向呈梯度分布，集表面、深层、精精过滤于一体，可截留不同粒径的杂质。滤芯精度范围0.5－100μm，其通量是同等精度峰房滤芯的1.5倍以上，可配置不同型号的端盖接头，满足各种工程安装的需要。

近年来，滤芯广泛应用于工业、石油、食品、冶金、生物化工等行业，取得了良好的效果。但是，当滤芯长期使用时，或者当一些高粘稠液体长期过滤时，一些残留物会残留在滤芯的壁上。滤液加工时，过滤速度会变小。滤芯材料不同，清洗方法也不同。根据滤芯的材料，选择合适的清洗方法是必要的。

下面是几种清洗耐腐蚀除菌级滤芯的小技巧：

1.清洗前先设定滤芯压差并做好记录。

2.清洁后检查。用30倍放大镜枪检查各滤芯内外及表面清洁度。

3.烧碱。将滤芯放人在高谧清洗车内，同时在清洗车内全过程放挂腐蚀试片，以检测药液对滤芯腐蚀情况，进行消洗滤芯上的过量的油垢及结焦物等杂质，同时升温至90到105℃，保持24-48小时。

4.浸泡在CCL中。碱洗后，将陶瓷烧结滤芯放入CCL洗涤车内，清洗滤芯上的沥青质和焦粉，在室温下洗涤20小时24小时，使洗涤液渗透到每个小角落，污垢逐渐减少到零。

以上就是这篇文章的大致内容，看完这文章，你有了解到你想知道的内容吗?如果你想了解更多，欢迎关注我们的网站，我们会定期的更新一些新的内容供大家浏览阅读。